Poniżej przedstawiam informację na temat stanu środowiska na terenie powiatu słupskiego  w roku 2020.

W zakresie powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), na potrzeby oceny jakości powietrza, województwo pomorskie jest podzielone na dwie strefy: pierwsza z nich to Aglomeracja Trójmiejska, zajmuje obszar 414 km2, który zamieszkuje 755 330 mieszkańców oraz druga, strefa pomorska, do której należy reszta województwa (w tym powiat słupski) o powierzchni 17 907 km2 i liczebności mieszkańców wynoszącej 1 615 072.

Na terenie powiatu słupskiego w roku 2020 funkcjonowała jedna stacja monitoringu jakości powietrza. Ocenę jakości powietrza dokonuje się na podstawie wyników ze wszystkich stacji zlokalizowanych w strefie. Rys. 1 przestawia stacje funkcjonujące w województwie pomorskim.

Rys.1 Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie pomorskim, wykorzystanych w ocenie za rok 2019 r.

Rys. 2. Podział województwa na strefy

Poniżej w tabeli przedstawiono uzyskane klasy dla każdego z zanieczyszczeń w poszczególnych strefach:

Tabela 1. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa (klasy: A, C)

| Kod strefy | Nazwa strefy | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | O3 | PM10 | Pb(PM10) | As(PM10) | Cd(PM10) | Ni(PM10) | BaP(PM10) | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL2201 | Aglomeracja Trójmiejska | A | A | A | A | A1 | A | A | A | A | A | A | A |
| PL2202 | strefa pomorska | A | A | A | A | A1 | A | A | A | A | A | C | A |

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2

Dla kryterium ochrony zdrowia, w roku 2020 nie zostały dotrzymane wartości dla BaP – przez co strefa pomorska (w tym powiat słupski) otrzymały kategorię C. Pozostałe zanieczyszczenia mieściły się w wyznaczonych normach.

Więcej informacji na temat jakości powietrza w województwie pomorskim zawartych jest w „Rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2020”, dostępnej na naszej stronie internetowej http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications.

Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu słupskiego  w 2020 roku

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2020 roku realizował monitoring wód powierzchniowych zgodnie z „Strategicznym programem państwowego monitoringu środowiska na lata 2020-2025”.  Zakres i częstotliwość badań prowadzone były według zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej z dnia 19 października 2019 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2147).

Na rysunku 1 przedstawiono lokalizację reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk) zlokalizowanych na jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp) rzecznych 
i jeziornych monitorowanych w 2020 roku na terenie powiatu słupskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja ppk monitorowanych w 2020 roku na terenie powiatu słupskiego.

Wykaz monitorowanych w 2020 roku na terenie powiatu słupskiego jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) rzecznych wraz z reprezentatywnymi punktami pomiarowo-kontrolnymi (ppk) przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz ppk i jcwp rzecznych monitorowanych na terenie powiatu słupskiego
 w 2020 roku

| nazwa ppk | kod jcwp | nazwa jcwp |
| --- | --- | --- |
| Karżniczka - Debnica Kaszubska | PLRW200017472689 | Karżniczka |
| Grabownica - Lotki | PLRW20001747476 | Grabownica |
| Dopł. z polderu Gardna - Dębina | PLRW200017474799 | Dopływ z polderu Gardna V-VI |
| Słupia - Słupsk | PLRW20001947297 | Słupia od Kamieńca do Otocznicy |
| Skotawa - Skarszów Dolny | PLRW20001947269 | Skotawa od Granicznej do ujścia |
| Słupia - Ustka | PLRW20002247299 | Słupia od Otocznicy do ujścia |
| Słupia - Charnowo | PLRW20001947297 | Słupia od Kamieńca do Otocznicy |
| Łupawa - Poganice | PLRW20002047435 | Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi |
| Łupawa - Smołdzino | PLRW20002047459 | Łupawa od dopł. z Łojewa do wpływu do jez. Gardno |
| Łupawa - Rowy | PLRW2000224749 | Łupawa z jez. Gardno do ujścia |
| Brodniczka - Czarny Młyn | PLRW20001847456 | Brodniczka |
| Charstnica - Damnica | PLRW2000234744 | Charstnica |
| Darżyńska Struga - Głuszyno | PLRW20001747436 | Darżyńska Struga |
| Glaźna - Łosino | PLRW20001747289 | Glaźna |
| Kwacza - Kwakowo | PLRW200017472789 | Kwacza |
| Skotawa - Jawory | PLRW20002347266 | Skotawa z jez. Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca |
| Karwina - Duninowo | PLRW60001747163 | Karwina do jez. Modła |
| Pustynka - Kluki | PLRW200017476749 | Pustynka |
| Słupia - Łosino | PLRW20001947291 | Słupia od wypływu ze zb. Krzynia do Kamieńca |
| Dopływ z jeziora Obłęskiego - Żelice | PLRW60001746514 | Dopływ z jeziora Obłęskiego |
| Jasienica - Podgóry | PLRW60001746852 | Jasienica |
| Potynia - Modlinek | PLRW60002247169 | Potynia |
| Studnica - Ciecholub | PLRW6000194649 | Studnica od Pierskiej Strugi do ujścia |
| Studnica - Miastko | PLRW60001746449 | Studnica do Pierskiej Strugi z jeziorami Studzieniczno i Bobięcino Wielkie |

Wykaz monitorowanych w 2020 roku na terenie powiatu słupskiego jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) jeziornych wraz z reprezentatywnymi punktami pomiarowo-kontrolnymi (ppk) przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz ppk i jcwp jeziornych monitorowanych na terenie powiatu słupskiego
 w 2020 roku

| nazwa ppk | kod jcwp | nazwa jcwp |
| --- | --- | --- |
| jez. Łebsko - na N od m.Izbica | PLLW21045 | Łebsko |
| jez. Głębokie-na SW od m.Gałęzowo | PLLW20980 | Głębokie |
| jez. Obłęże-na płd.zachód od m.Obłęże | PLLW20942 | Obłęże |

Klasyfikacji wskaźników jakości wód wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

W zależności od prowadzonego monitoringu na danej jcwp badany był komplet wskaźników lub wybrane wskaźniki.

W tabeli 3 przedstawiono klasyfikację elementów biologicznych i elementów fizykochemicznych z gr. 3.1-3.5, jcwp rzecznych, monitorowanych na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.

Tabela 3. Klasyfikacja elementów biologicznych i elementów fizykochemicznych z gr. 3.1-3.5 dla jcwp rzecznych badanych na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.

| nazwa jcwp | klasa elementów biologicznych | klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) |
| --- | --- | --- |
| Karżniczka | 3 | >2 |
| Grabownica | 2 | >2 |
| Skotawa od Granicznej do ujścia | 1 | >2 |
| Słupia od Kamieńca do Otocznicy | 5 | 2 |
| Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi | 3 | >2 |
| Łupawa od dopł. z Łojewa do wpływu do jez. Gardno | 2 | 2 |
| Charstnica | 4 | >2 |
| Darżyńska Struga | 3 | >2 |
| Kwacza | 2 | >2 |
| Skotawa z jez. Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca | 4 | 2 |
| Pustynka | 1 | >2 |
| Dopływ z jeziora Obłęskiego | 2 | >2 |
| Jasienica | 3 | >2 |
| Studnica od Pierskiej Strugi do ujścia | 3 |  |
| Studnica do Pierskiej Strugi z jeziorami Studzieniczno i Bobięcino Wielkie | 4 | >2 |

Dla jcwp Karżniczka, jcwp  Słupia od Kamieńca do Otocznicy, jcwp Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi , jcwp Charstnica, jcwp Darżyńska Struga, jcwp Skotawa z jez. Skotawsko Wielkie do Granicznej bez Maleńca, jcwp Jasienica, jcwp Studnica od Pierskiej Strugi do ujścia, jcwp Studnica do Pierskiej Strugi z jeziorami Studzieniczno i Bobięcino Wielkie 
o obniżeniu klasy elementów biologicznych zadecydowała ichtiofauna.

Najczęściej pojawiającymi się przekroczeniami wskaźników fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)  były: odczyn pH oraz azot azotynowy.

Najczęściej pojawiającymi się przekroczeniami wskaźników chemicznych były: difenyloetery bromowane badane w biotach oraz benzo(a)piren badany w wodzie.

W tabeli 4 przedstawiono klasyfikację elementów biologicznych i elementów fizykochemicznych z gr. 3.1-3.5, jcwp jeziornych, monitorowanych na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.

Tabela 4. Klasyfikacja elementów biologicznych i elementów fizykochemicznych z gr. 3.1-3.5 dla jcwp jeziornych badanych na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku.

| nazwa jcwp | klasa elementów biologicznych | klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) |
| --- | --- | --- |
| Łebsko | 4 | >2 |
| Głębokie | 4 | >2 |
| Obłęże | 1 |  |

O obniżeniu klasy elementów biologicznych dla jcwp Łebsko i Głębokie zadecydował fitoplankton. Z elementów fizykochemicznych odnotowano przekroczenia dopuszczalnych norm dla przezroczystości.

Przekroczenia wskaźników chemicznych dla jcwp Łebsko odnotowano dla difenyloeterów bromowanych, rtęci i heptachloru badanych w biota, dla jcwp Głębokie przekroczenia odnotowano dla difenyloeterów bromowanych badanych w biotach oraz benzo(a)pirenu badanego w wodzie, dla jcwp Obłęże przekroczenia odnotowano dla difenyloeterów bromowanych i heptachloru badanych biota.

Pełną klasyfikację wskaźników jakości jednolitych części wód można odnaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl.

Pomiary w ramach kontroli prowadzonej przez WIOŚ w zakładach:

- Paweł Godlewski Zakład Usług Leśnych- pomiar wykonano w dwóch punktach:

- P1 w miejscowości Dębnica Kaszubska na terenie zabudowy mieszkaniowej Skarszewska 19 C, 
w odległości 8,2 m od budynku

Wynik pomiaru:  LAeqD= 41,9 [dB]

- P2  w miejscowości Dębnica Kaszubska na terenie zabudowy mieszkaniowej Skarszewska 19 C, 
w odległości 1,3 m od okna zamkniętego

Wynik pomiaru: LAeqD = 40,2 [dB]

- Florin- Ogrodnictwo Piotr Kubiak pomiar wykonano w 1 punkcie w 2 wariantach

- P1 wariant 1 w miejscowości Siemianice na terenie zabudowy mieszkaniowej ul. Słupska 15, 
w odległości 2,8 m od elewacji budynku

Wynik pomiaru: LAeqD = 48,9 [dB]

- P1 wariant 2 w miejscowości Siemianice na terenie zabudowy mieszkaniowej ul. Słupska 15, 
w odległości 2,8 m od elewacji budynku

Wynik pomiaru: LAeqD = 54,3 [dB]

- Potęgowo Mashav Sp. z o. o. Oddział Wschód w Słupsku

•	P1 - na terenie zabudowy mieszkaniowej  Wrzeście 6M, w odległości 15,0 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqN= 39,3 [dB]

•	P1- na terenie zabudowy mieszkaniowej Wrzeście 6M, w odległości 15,0 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqD = 38,5, [dB] ; LAeqN= 31,9 [dB]

•	P2- na terenie zabudowy mieszkaniowej   Lubuczewo 52, w odległości 19,0 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqD = 35,5 [dB] ; LAeqN= 30,7 [dB]

- P3- na terenie zabudowy mieszkaniowej  Lubuczewo 54, w odległości 7,5 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqN= 36,7 [dB]

•	P4- na terenie zabudowy mieszkaniowej   Lubuczewo 54, w odległości 1,5 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqN= 33,6 [dB]

- Handel Art. Przemysłowymi i Spożywczymi - Paweł Zielonka zakład w Kobylnicy

- P1 na terenie zabudowy mieszkaniowej- ul. Wodna 9 w odległości 18 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqD =42,9 [dB]

- P2 na terenie zabudowy mieszkaniowej – ul. Wodna 9 w odległości 12 m od budynku

Wynik pomiaru: LAeqD =40,2 [dB]

W żadnym w wymienionych powyżej zakładów nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów.

Pomiary w ramach kontroli okresowych:

- PPH11 - Pomiar wykonywany przez GDDKiA w ramach pomiaru okresowego drogi DK21 (kilometraż 50+800 P) w miejscowości Łosino w ciągu ul. Głównej.

Wynik pomiaru: LAeqD = 68,9[dB], LAeqN= 63,2 [dB]

- PPH10- Pomiar wykonywany przez GDDKiA w ramach pomiaru okresowego drogi DK21 (kilometraż 71+300 P) w miejscowości Zimowiska na odcinku Słupsk- Ustka.

Wynik pomiaru: LAeqD = 66,7 [dB], LAeqN= 60,5 [dB]

Według otrzymanych sprawozdań w miejscu lokalizacji powyższych punktach pomiarowych brak poziomów dopuszczalnych.

Pomiary w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska:

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonano pomiary krótko oraz długookresowe 
w poniżej wymienionych punktach. Dokładne opracowanie pomiarów z tych lokalizacji znajduje się na stronie https://www.gios.gov.pl/pl/pomorskie w publikacji „Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa pomorskiego w roku 2020”.

- P2 -Siemianice ul. Przyjazna 1

- P5- Dębnica Kaszubska ul. Zajęcza 2

- P4 -Dębnica Kaszubska (Ks. A. Kani)

- P6 -Motarzyno 9A

- P3 -Lubuczewo 1

- P4 -Dębnica Kaszubska (Ks. A. Kani)

- P1 -Siemianice ul. Słupska 42

Analiza porealizacyjna:

- W ramach analizy porealizacyjnej związanej z budową farmy wiatrowej zakład Potęgowo Mashav Sp. z o. o. Oddział Wschód w Słupsku przeprowadzono pomiary w 6 punktach:

- P3 na terenie zabudowy Wrzeście 6H

Wynik pomiaru: LAeqD = 38,9 [dB]; LAeqN= 36,6 [dB]

- P2- na terenie zabudowy Wrzeście 6M

Wynik pomiaru: LAeqD = 39,0 [dB]; LAeqN= 36,5 [dB]

- P1- na terenie zabudowy mieszkaniowej   Lubuczewo 53

Wynik pomiaru: LAeqD = 35,9 [dB]; LAeqN= 35,9 [dB]

- P3 -Karzcino 19

Wynik pomiaru: LAeqD = 41,9 [dB]; LAeqN= 38,9 [dB]

- P1- Karzcino 31

Wynik pomiaru: LAeqD = 43,0 [dB]; LAeqN= 38,8 [dB]

- P2- Karzcino 20J

Wynik pomiaru: LAeqD = 39,9 [dB]; LAeqN= 39,0 [dB]

W żadnym w wymienionych powyżej punktów nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów.

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku

na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku

dla Rady Powiatu Słupskiego

Inspekcja Ochrony Środowiska w roku 2020 prowadziła w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) monitoring pól elektromagnetycznych zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645), w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań pól elektromagnetycznych w środowisku. Dnia 15 grudnia 2020 r. powstało nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w tej sprawie, obowiązujące od 2021 roku, zmieniające dotychczasowe przepisy wykonawcze,.

W omawianym roku 2020 kontynuowano więc na terenie województwa pomorskiego, w tym powiatu słupskiego, monitoring pól elektromagnetycznych jak w latach poprzednich, począwszy od 2008 roku, zgodnie z obowiązującym w tym okresie ww. rozporządzeniem. Należy zwrócić uwagę, iż w dniu 1 stycznia 2020 r., w związku ze zmianą przepisów wykonawczych w zakresie PEM w ostatnim czasie, weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2448). Obowiązujące już w 2020 r. poziomy dopuszczalne, według tego rozporządzenia wynoszą dla wysokich częstotliwości (od 10 MHz do 300 GHz) od 28 V/m do 61 V/m, a nie jak dotąd 7 V/m dla częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz.

Na podstawie rozporządzenia obowiązującego do 2020 r., pomiary PEM na terenie powiatu słupskiego prowadzono więc, jak poprzednio, w 45 punktach sieci pomiarowej w miejscach dostępnych dla ludności, po 15 punktów dla trzech kategorii obszarów: centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałych miast oraz terenów wiejskich. W tych samych lokalizacjach pomiary powtarzano co 3 lata. Dzięki cykliczności monitoringu uzyskano dane porównawcze pozwalające na określenie zmian oraz ich kierunków na przestrzeni lat.

Tab.1. Wykaz punktów pomiarowych i zmierzonych w nich wyników pomiarów natężenia PEM 
           na terenie woj. pomorskiego (i powiatu słupskiego) w 2020 r.

| Lp. | Miejsce pomiaru | Lokalizacja punktu pom. | Długość geograficzna E | Szerokość geograficzna N | Wynik natężenia PEM w V/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. |
| 1. | M. Gdańsk | ul. Sternicza | 18,6345 | 54.405056 | 0,52 |
| 2. | M. Gdańsk | ul. Hallera | 18.622472 | 54.382611 | 0,48 |
| 3. | M. Gdańsk | Park Jana Pawła II | 18.605639 | 54.399639 | 1,41 |
| 4. | M. Gdańsk | ul. Kołobrzeska | 18.59375 | 54.405389 | 0,20 |
| 5. | M. Gdańsk | ul. Gospody. | 18.579528 | 54.416667 | 0,77 |
| 6. | M. Gdańsk | ul. Spacerowa | 18.550000 | 54.410417 | 0 * |
| 7. | M. Gdynia | ul. Wielkopolska | 18.516667 | 54.475972 | 1,29 |
| 8. | M. Gdynia | ul. Cylkowskiego | 18.55225 | 54.494528 | 1,32 |
| 9. | M. Słupsk | ul. Gdańska | 17.042556 | 54.465194 | 1,35 |
| 10. | M. Gdańsk | ul. Długie Ogrody | 18.666583 | 54.34825 | 0,50 |
| 11. | M. Gdańsk | ul. Rakoczego | 18.578972 | 54.359444 | 0,40 |
| 12. | M. Gdynia | al. Zwycięstwa | 18.551472 | 54.481833 | 0,56 |
| 13. | M. Gdynia | ul. Orłowska | 18.564028 | 54.480139 | 0 * |
| 14. | M. Słupsk | ul. Banacha | 17.012694 | 54.468611 | 1,93 |
| 15. | Tczew | ul. Obrońców Westerplatte | 18.795083 | 54.089028 | 0,46 |
| Pozostałe miasta |
| 16. | Kwidzyn | ul. Polna | 18.937111 | 53.722333 | 0,65 |
| 17. | Kościerzyna | ul. Szopińskiego | 17.981306 | 54.123639 | 0,91 |
| 18. | Reda | ul. Poniatowskiego | 18.355444 | 54.599833 | 0,45 |
| 19. | Władysławowo | ul. Błękitnej Armii | 18.397611 | 54.795722 | 0,94 |
| 20. | Gniew | ul. Zamkowa | 18.816667 | 53.834972 | 0,74 |
| 21. | Czarna Woda | ul. Mickiewicza | 18.096972 | 53.847833 | 1,44 |
| 22. | Prabuty | ul. Malborska | 19.197583 | 53.763472 | 0,28 |
| 23. | Krynica Morska | ul. Gdańska | 19.445972 | 54.378972 | 0,64 |
| 24. | Starogard Gdański | ul. Hallera | 18.531333 | 53.9685 | 0 * |
| 25. | Wejherowo | ul. Kaszubska | 18.257028 | 54.604806 | 0,59 |
| 26. | M. Sopot | ul. Powstańców Warszawy | 18.567417 | 54.449556 | 0,55 |
| 27. | Puck | ul. 1 Maja | 18;397194 | 54.7955 | 0,33 |
| 28. | Skarszewy | ul. Jana III Sobieskiego | 18.442583 | 54.071333 | 0 * |
| 29. | Żukowo | ul. Gdyńska | 18.3675 | 54.349194 | 0,22 |
| 30. | Nowy Staw | ul. Mickiewicza | 19.002167 | 54.133944 | 0,28 |
| Tereny wiejskie |
| 31. | Czarna Dąbrówka |  | 17.556444 | 54.357389 | 0,49 |
| 32. | Dębnica Kaszubska |  | 17.157389 | 54.377194 | 0,51 |
| 33. | Główczyce |  | 17.366667 | 54.617361 | 0 * |
| 34. | Kobylnica |  | 17,010889 | 54.43625 | 0 * |
| 35. | Koczała |  | 17.065861 | 53.904639 | 0,35 |
| 36. | Kołczygłowy |  | 17.219194 | 54.243222 | 0,24 |
| 37. | Morzeszczyn |  | 18.690361 | 53.840222 | 0,54 |
| 38. | Potęgowo |  | 17.481972 | 54.483167 | 0,51 |
| 39. | Stara Kiszewa |  | 18.152417 | 53.993972 | 0 * |
| 40. | Studzienice |  | 17.579139 | 54.08975 | 0,31 |
| 41. | Sztutowo |  | 19.180472 | 54.326167 | 0 * |
| 42. | Stary Targ |  | 19.169889 | 53.922778 | 0,39 |
| 43. | Wicko |  | 17.613722 | 54.673194 | 0 * |
| 44. | Mikołajki Pomorskie |  | 19.162167 | 53.850861” | 0,40 |
| 45. | Ryjewo |  | 18.959278 | 53.836417 | 0 * |

0 * - poniżej dolnego progu oznaczalności sondy
kolor czerwony - punkty pomiarowe na terenie powiatu słupskiego

Mapa 1. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie woj. pomorskiego w 2020 r.
              według Tab.1/ czerwonym kołem wyróżniono powiat słupski

Badania monitoringowe wykazały, że w żadnym z punktów pomiarowych zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego pól 
elektromagnetycznych zarówno na terenie powiatu słupskiego, jak i w całym województwie.

Najwyższe wartości zmierzone na terenie powiatu słupskiego w roku 2020 odnotowano na terenie miasta Słupska w punkcie przy ul. Banacha - 1,93 V/m oraz w punkcie przy ul. Gdańskiej - 1,35 V/m, Poziom przy ul. Banacha jest najwyższą wartością natężenia PEM w obszarze Centralne dzielnice i osiedla miast o liczbie mieszkańców pow. 50 tys. spośród zmierzonych dla tego obszaru w 2020 roku, jak też w stosunku do poprzednich lat w danym cyklu pomiarowym (2011-2014-2017): 1,51 V/m w 2014 r. i 1,57 V/m w 2017 r.

Wyniki te wpisują się w ogólną tendencję, zgodnie z którą na terenach dużych miast występują wyższe poziomy pól elektromagnetycznych, najniższe zaś na terenach wiejskich, gdzie częściej notowano pomiar poniżej czułości miernika. Tak było w 2020 roku w punktach usytuowanych w Główczycach i Kobylnicy. Wynika to z faktu, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku jest zależny od gęstości infrastruktury nadawczej oraz od liczby i rodzaju sztucznych źródeł promieniowania, których właśnie w dużych miastach jest najwięcej, jak również od liczby rozmów prowadzonych jednocześnie przez abonentów sieci komórkowych.

Mapa 2. Rozmieszczenie stacji bazowych w województwie pomorskim na podstawie wykazu 
              obowiązujących pozwoleń wydanych dla stacji bazowych telefonii komórkowej 
              źródło: UKE, stan na 25.05.2021r./ czerwonym kołem wyróżniono powiat słupski

Również na podstawie przekazanych w okresie do 2020 roku do WIOŚ sprawozdań od operatorów telefonii komórkowej oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, zgodnie z art. 122a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na terenie powiatu słupskiego nie stwierdzono przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jak i w miejscach dostępnych dla ludności.

Reasumując, z przeprowadzonej analizy pomiarów pól elektromagnetycznych wynika, iż poziom pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności na terenie powiatu słupskiego jest niski. Podobnie jak w latach poprzednich, odnotowane w 2020 r. wartości natężeń pola elektromagnetycznego były znacznie niższe od wartości dopuszczalnej, nie stwierdzono więc zagrożenia dobrego stanu jakości środowiska wynikającego z występującego promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego od nadajników i anten stacji radiowych, telewizyjnych i telefonii komórkowej.

Biorąc pod uwagę rozwój sieci telekomunikacyjnych i nowych technologii, podstawowe znaczenie dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi ma właściwa lokalizacja instalacji emitujących te pola, dlatego też konieczne jest uwzględnianie instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.